Современные цифровые технологии повышение качества 
звукового сигнала в каналах связи и на фонограммах

Г.Зубов, С.Коваль

«Центр речевых технологий», Санкт-Петербург

zubov/koval@speechpro.com

Записанный или передаваемый с помощью различных технических средств звуковой сигнал в той или иной степени отличается от  исходного, оригинального. В этом мог убедиться каждый, кому приходилось заниматься видео- звукозаписью, пользоваться телефонной или радиосвязью. Такое отличие объясняется присутствием в записанном или передаваемом по каналам связи звуковом сигнале шумов и искажений, а также особенностями нашего слуха.

Когда полезный сигнал оказывается в значительной степени искажен или замаскирован помехой и отличие исходного звукового сигнала от записанного или прослушиваемого становится недопустимым,  возникает необходимость в проведении его специальной обработки, которую принято называть шумоочисткой.

Высокая распространенность бытовых и специальных средств звукозаписи и связи, а также значительное количество старых архивных фонограмм обуславливает большой интерес к программным и аппаратным средствам шумоочистки.

Не случайно сегодня практически во всех широко распространенных звуковых редакторах (CoolEdit, WaveLab, DartPro и им подобных) предусмотрен некий «джентльменский» набор не требующих тонкой настройки средств шумоочистки. Но их эффективность явно недостаточна для обработки реальных, а не специально подобранных для демонстрации сигналов. И даже значительная стоимость подобных инструментов шумоочистки не является гарантией их высоких характеристик.

Конечно, на рынке есть и специализированные, профессиональные средства шумоочистки, позволяющие получить действительно высокие результаты на сигналах низкого качества, в том числе, в режиме реального времени. При этом устройства такого рода достаточно дороги и требуют профессиональных навыков и специальных знаний, не говоря уже о значительных трудозатратах.

Поэтому  как у любителей звукозаписи, так и у профессиональных реставраторов преобладает скепсис и неверие в  возможности современных цифровых технологий обработки звука, возникающие в результате неумения и нежелания переходить на путь использования новых технологий.

С сожалением нам пришлось убедиться в том, что в среде реставраторов зачастую используются недопустимый подход к оценке сигнала: нравится – не нравится; лучше – хуже, например, «звук после аналогового эквалайзера лучше, чем после цифрового». При том, что давно существую объективные способы оценки параметров звукового сигнала, уровня шумов и искажений. Доводилось слышать и такое – «я делаю звук (голос) на фонограмме максимально похожим на тот, что я слышал  двадцать или тридцать лет назад на концерте этого исполнителя» или и т.п. Совершенно не учитывается тот факт, что  свойства слуха, в особенности его чувствительность к различным частотам существенно меняется с годами, а в наших архивах работают далеко не молодые люди.

Выход здесь один – использовать в работе аудиореставратора новейшие цифровые технологии обработки звука, опираясь при этом  на объективные параметры сигнала, которые можно сегодня контролировать с большой точностью. Такие технологии существуют и их эффективность несопоставимо выше эффективности любого аналогового устройства. Например, кто-нибудь когда-нибудь видел аналоговый эквалайзер с 8 тысячами полос и глубиной регулирования 90 дБ, а цифровой – есть; или попробуйте найти аналоговое устройство, способное компенсировать нелинейные искажения или подавлять мощные амплитудные выбросы?  Конечно же, к  выбору цифровой системы нужно подходить весьма осторожно и предварительно убедиться в ее реальных возможностях.

Усилиями специалистов Центра Речевых Технологий удалось перевести шумоочистку из области искусства и субъективных оценок в русло современных технологий, совместить в одном программном продукте интуитивную прозрачность, высокую эффективность для неопытного пользователя, и, в то же время, предоставить профессионалу возможность свободного построения собственных процедур обработки сигнала с детальной, тонкой настройкой параметров.

«Центр Речевых Технологий» на протяжении последних 10 лет остается признанным российским лидером и одним из мировых лидеров в разработке, внедрении и практическом использовании профессиональных средств цифровой записи, анализа и обработки звуковых (речевых) сигналов. Продукция с маркой ЦРТ-STC (Speech Technology Center) сегодня используются в Аргентине, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, США, Финляндии, во всех государствах СНГ и Балтии, многих других странах.

SoundCleaner - уникальный программный продукт нового поколения средств шумоочистки и повышения качества звучания «живого» или записанного звукового сигнала, который воплощает в себе самые современные достижения ученых и многолетний опыт  специалистов-практиков из области аудиореставрации, связи, оперативной звукозаписи, криминалистики.

В 2000 году программа SoundCleaner официально зарегистрирована Российским агентством по патентам и товарным знакам.

Области применения

- аудиореставрация низкокачественных фонограмм, записанных в сложных акустических  условиях (в т.ч. архивных фонодокументов);

- улучшение качества сигнала в каналах радио и телефонной связи;

- текстовая расшифровка низкокачественных фонограмм речи.

Отличительные СВОЙСТВА  Sound Cleaner

Универсальность

###### Для пользователей любого уровня подготовки

###### Возможность использования автоматического (самонастраивающегося на помеху) режима фильтрации или задание всех параметров обработки «вручную» с возможностью их сохранения для повторного использования.

Для любых помех и искажений

SoundCleaner  реально помогает в борьбе c абсолютным большинством встречающихся в повседневной жизни шумов и искажений звука. 
Это подтверждается десятками квалифицированных пользователей  (например, специалистов по обработке фонограмм, полицейских и судебных экспертов), для которых использование  SoundCleaner стало обязательной ежедневной практикой с неизменно положительным результатом.

Типы устраняемых шумов и искажений

Стационарные и медленно меняющиеся аддитивные многокомпонентные узкополосные (полигармонические) и широкополосные шумы, медленно меняющиеся амплитудно-частотные искажения (неравномерность АЧХ канала звукозаписи/звукопередачи), ограничение сигнала, кратковременные импульсные помехи, сильная неравномерность уровня сигнала.

Аддитивные шумы любого типа при наличии двухканального потока аудиоинформации.

Пользовательская спецификация

Типовые шумы и искажения каналов звукозаписи, проводной и радиосвязи, шумы помещений, улицы, работающих механизмов, транспортных средств, бытовой техники, удаленный голосовой коктейль, медленная музыка, электромагнитные наводки систем питания, компьютерной и другой техники.
Снижает эффект реверберации, низкокачественных микрофонов и магнитофонов.

При двухканальном съеме информации существенно снижает влияние шумов любого типа.

Модульность

Программа представляет собой набор автономных модулей работы со звуком, объединяемых простой и компактной основной оболочкой. 
Каждый модуль имеет свою панель управления и обрабатывает звук по собственному алгоритму, после чего передает его на следующий модуль.
В момент каждого обращения к программе в ней может быть задействовано любое число модулей, последовательно соединенных в схему обработки.
Количество модулей, используемых в схеме обработки (одновременно), ограничено только вычислительными возможностями ПК. Всего 19 модулей:

- ввод звука со звуковой карты или из файла;

- цифровой магнитофон с возможность воспроизведения в «кольце»;

- цифровой осциллограф (моно и стерео);

- воспроизведение (стерео, псевдостерео, поканальное);

- запись результатов обработки в файл;

- параметрический 8192-полосный эквалайзер со встроенным спектроанализатором, инверсным фильтром,  фильтром гармоник и средствами ограничения полосы пропускания  и темброкоррекции;

- адаптивный фильтр широкополосного шума;

- адаптивный инверсный фильтр;

- адаптивный компенсатор помех;

- модуль динамической обработки;

- мю-преобразование;

- фильтр импульсных помех;

- тэмпокоррекция;

- адаптивный временной стереокомпенсатор помех;

- адаптивный частотный стереофильтр (режимы компенсация  помех, удаление фоновых шумов, выделение полезного сигнала);

- усилитель;

- разветвитель;

- текстовый редактор.

Сама структура программного пакета позволяет легко наращивать количество имеющихся в наборе типов фильтров-модулей, что обеспечивает долгую рабочую жизнь данной программы и возможность оптимального и поэтапного вложения денег в покупку только нужных модулей и их постоянного обновления.

Только за один год существования программы количество фильтров-модулей удвоилось.

Работа пользователя  может протекать в рамках использования одной из готовых схем обработки звука, настроенных разработчиками для обработки наиболее типичных зашумленных и искаженных аудио сигналов:

- стандартная;

- сетевая наводка;

- сильные частотные искажения в канале записи;

- помехи радиосвязи;

- контраст громкости;

- шум бытовой техники;

- наводки и шумы в автомобиле;

- медленная музыкальная помеха;

- импульсные помехи и широкополосные шумы;

- тональный сигнал АТС;

- сильное шипение;

- шум воды;

- произвольные шумы (для стереосигнала)

Каждая схема поддается корректировке. Можно, руководствуясь базовыми принципами шумоочистки, создать собственную схему с «нуля» и сохранить её для повторного применения.

Работа в масштабе реального времени

Результат обработки сигнала программой SoundCleaner можно не только слышать. Сигнал (до и после обработки) непрерывно отображаются в виде осциллограммы и мгновенного спектра Управление процессом осуществляется в масштабе реального времени: изменять настройки каждого модуля можно в любой момент, не прерывая воспроизведение, что очень важно для оперативного выбора параметров шумоочистки «на слух».

Автоматическая настройка на помехи - адаптивность

Большинство используемых в SoundCleaner фильтров являются адаптивными, то есть самонастраивающимися на максимальное устранение помехи при заданном уровне сохранности полезного сигнала. Это и обеспечивает высочайшую эффективность работы программы и простоту его использования.

Работа на стандартном ПК со стандартной звуковой картой

SoundCleaner работает под управлением ОС Windows на стандартном PC (начиная с Pentium II, Celeron / 64 Мb RAM) со стандартной Windows-совместимой звуковой картой. Для получения гарантированного высокого качества входного и выходного сигнала возможна поставка профессиональной звуковой карты STC H189.

Уникальные возможности и основные преимущества перед конкурентной продукцией

SoundCleaner включает в себя ряд уникальных фильтров-модулей (отсутствующих в таком виде в других средствах шумоочистки), эффективность работы которых находится на мировом уровне или превышает его.

Для абсолютного большинства известных разработчикам и доступных примеров шумоочистки сильнозашумленных фонограмм изделиями других фирм результаты работы SoundCleaner лучше, или, по крайней мере, не хуже.

Вы можете легко это проверить, используя примеры, представленные в Интернете на сайтах фирм-производителей.

Естественно, SoundCleaner далеко не первый и не единственный программный продукт «Центра речевых технологий», предназначенный для шумоочистки звуковых сигналов. Для аудиореставраторов может представлять интерес программный пакет SIS, обладающий широчайшим набором средств анализа звуковых сигналов. Использование SIS и разработанных ЦРТ методик позволит существенно расширить круг задач, решаемых в процессе аудиореставрации. Становится возможным решение таких вопросов, как идентификация личности исполнителя по его голосу, установление подлинности фонограмм (отсутствие следов копирования, электронного и цифрового монтажа).

На демонстрационном диске вы можете прослушать фрагменты фонограмм, обработанные с помощью программных пакетов SoundCleaner и SIS.

Демо-версия программы SoundCleaner находится на нашем сайте www.speechpro.com

# Text boxes

Рис.1

Главное окно программы

В левой части – схема обработки, в правой – окна модулей. 
Каждому модулю соответствует  пиктограмма в схеме обработки.

Возможна как автоматическая так и «ручная» настройка параметров обработки.